## Slide 1
硬件编程
ESP32：DHT22 + OLED + MQTT 环境监测节点
一个可复现、可长期运行的小项目：本地 OLED 显示温湿度，通过 MQTT 上报到 Home Assistant、Node-RED 或自建 broker。
PPT + 视频
2026-06-19
Sources: Espressif / Espressif

## Slide 2
硬件编程
接线
DHT22 DATA 接 GPIO4；SSD1306 I2C 使用 GPIO21 SDA、GPIO22 SCL。
DHT22
DATA 接 GPIO4，3V3 供电，必要时 DATA 到 3V3 加 10k 上拉电阻。
Source: Espressif

## Slide 3
硬件编程
Topic 设计
temperature、humidity、status 分开，温湿度 retain，状态用 LWT。
ESP32
负责 Wi-Fi、读传感器、刷新 OLED、维护 MQTT 重连。
Source: Espressif

## Slide 4
硬件编程
代码结构
Wi-Fi 重连、MQTT 重连、DHT 读数校验、OLED 状态显示。
SSD1306
I2C：SDA 接 GPIO21，SCL 接 GPIO22，显示温度、湿度、Wi-Fi 和 MQTT 状态。
Source: Adafruit

## Slide 5
硬件编程
调试
黑屏查 I2C 地址，NaN 查上拉和供电，MQTT 查 broker 与端口。
MQTT
上报 esp32/room1/temperature、humidity、status，供 Node-RED 或 Home Assistant 订阅。
Source: Random Nerd Tutorials